## Slide 1
Μαρία Λοϊζίδου
Καθηγήτρια ΕΜΠ
mloiz@chemeng.ntua.gr

## Slide 2: Γενικές Πληροφορίες
Διάρκεια:
58 μήνες
Ημ. Έναρξης:
01/10/2019
Χρηματοδότηση ΕΕ (LIFE+):
3,508,365 €
Ημ. Ολοκήρωσης: 30/06/2024
Προϋπολογισμός Έργου:
6,383,847 €
Χώρα Εφαρμογής Έργου: Πολωνία
Επίδειξη προηγμένης τεχνικής για την επεξεργασία των λυμάτων ανθρακωρυχείου σε συνδυασμό με την ανάκτηση πόρων

## Slide 3
Συντονιστής
National Technical University of Athens
GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA
LENNTECH
NEVIS-NOVEL Environmental Solutions S.A.
SEALEAU B.V.
Εταίροι
Silesian University of Technology
POLSKA GRUPA GORNICZA
THERMOSSOL STEAMBOILERS S.A.
Titan Salt B.V.
Εταίροι Έργου

## Slide 4: Απόρριψη Άλμεων στο Περιβάλλον

## Slide 5: Άλμες – Γενικές Πληροφορίες
Άλμες – Γενικές Πληροφορίες
Διαλύματα με υψηλή συγκέντρωση αλάτων – κυρίως NaCl
Παράγονται από μονάδες αφαλάτωσης & βιομηχανία (χημική, εξόρυξη άνθρακα, υφαντουργία, παραγωγή τροφίμων)
Η απόρριψή τους έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη τόνων αλάτων σε επιφανειακά ύδατα
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Απόρριψης Άλμεων στο Περιβάλλον
Ρύπανση Επιφανειακών Υδάτινων Σωμάτων
Αύξηση της συγκέντρωσης των αλάτων στο έδαφος
Υποβάθμιση ποιότητας υπόγειων υδάτων
Συσσώρευση χλωριόντων και θειϊκών ιόντων σε ένα υδάτινο σώμα – το νερό καθίσταται περισσότερο διαβρωτικό

## Slide 6: Περιβαλλοντικά Οφέλη από την Επεξεργασία Άλμεων
Επεξεργασία Άλμεων
Εκατομμύρια κυβικά νερού μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για αγροτική, βιομηχανική και δημοτική χρήση
Συμβολή στην αντιμετώπιση λειψυδρίας
Τόνοι ανακτώμενων αλάτων μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία, αντί να απορριφθούν σε υδάτινα σώματα
Καλύτερη οικολογική κατάσταση εδάφους και υδάτινων σωμάτων
Μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις και μειωμένες εκπομπές CO2 κατά την ανάκτηση αλάτων από άλμη, σε σύγκριση με τη συμβατική παραγωγή τους

## Slide 7: Εξόρυξη άνθρακα-Άλμες Ανθρακωρυχείων

## Slide 8
Εξόρυξη άνθρακα στην Ευρώπη
Το 2021, το 44% της ολικής παραγωγής λιγνίτη παράχθηκε στη Γερμανία (244 τόννοι).
Ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθάνθρακα (hard coal) στην Ευρώπη σήμερα είναι η Πολωνία, καταλαμβάνοντας το 95% της ολικής παραγωγής του στην ΕΕ.
Η Ελλάδα παράγει λιγνίτη σε πολύ μικρό ποσοστό εν συγκρίσει με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, παρά το γεγονός ότι, υπό την πίεση της αύξησης στην τιμή του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα στη χρήση του λιγνίτη από τη ΔΕΗ (https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/334772_dynamiki-epistrofi-toy-ligniti-stin-paragogi-reymatos)

## Slide 9: Εξόρυξη Άνθρακα-Επιπτώσεις στο περιβάλλον
Εξορυκτική Βιομηχανία Άνθρακα
Απόρριψη τεραστίων ποσοτήτων αλατούχων υγρών λυμάτων
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα
Προστασία Υδάτων
Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά
Κλιματική Αλλαγή
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

## Slide 10: Οδηγία-Πλαίσιο για τα νερά
Στόχοι
1. Πρόληψη υποβάθμισης (προστασία) και βελτίωση κατάστασης υδάτινων οικοσυστημάτων (επιφανειακών και υπόγειων)
2. Ορθολογική και αειφόρος διαχείριση των υδάτινων πόρων, ώστε να διασφαλιστεί σε μακροχρόνια βάση η επαρκής διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας νερού για όλες τις απαραίτητες χρήσεις
3. Άμβλυνση φαινομένων πλημμύρας και ξηρασίας
4. Δέσμευση των Κρατών-Μελών για επίτευξη "καλής οικολογικής κατάστασης" σε όλα τα νερά, αρχικά ως το 2015, με τελευταία προθεσμία το έτος 2027.

## Slide 11
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% πριν το 2030, και κατά τουλάχιστον 80% ως το 2050
Αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης είναι η σταδιακή απεξάρτηση της παραγωγής ενέργειας από τον άνθρακα
Η στρατηγική αυτή απαιτεί μετάβαση από τη χρήση ορυκτών καυσίμων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal ): Στόχος είναι να γίνει η Ευρώπη, η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος ως το 2050 – καθαρότερο περιβάλλον, προσιτή ενέργεια, νέες θέσεις εργασίας
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

## Slide 12: Σταδιακή παύση λειτουργίας ανθρακωρυχείων
Επιπτώσεις στον τομέα εξόρυξης άνθρακα: Παύση λειτουργίας ανθρακωρυχείων
Πρόβλημα: Η απορροή άλμεων ανθρακωρυχείου θα συνεχιστεί και μετά το κλείσιμο των ανθρακωρυχείων
Ευρωπαϊκή Πολιτική: Ενεργειακή μετάβαση σε κλιματικά ουδέτερη οικονομία & Προστασία Υδάτων
Λύση: Απαιτείται επεξεργασία των άλμεων πριν την απόρριψή τους στο υδάτινο οικοσύστημα

## Slide 13: Συνέπειες απόρριψης άλμεων ανθρακωρυχείου
Άλμες Ανθρακωρυχείου
Υγρά απόβλητα με υψηλό περιεχόμενο σε χλωριόντα και θειϊκά ιόντα
Τόνοι αλάτων απορρίπτονται σε επιφανειακά υδάτινα σώματα, στη θάλασσα και σε Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων
Περιβαλλοντική Ρύπανση
Ρύπανση επιφανειακών υδάτων
Άλλες περιβαλλοντικές πιέσεις
Επιπτώσεις στη χλωρίδα και πανίδα
Αδυναμία χρήσης υφάλμυρου νερού από τη βιομηχανία και τη γεωργία
Μη υλοποίηση των στόχων της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα νερά
Συσσώρευση αλάτων στο έδαφος και τα υπόγεια ύδατα

## Slide 14: Περιοχή Εγκατάστασης Πιλοτικού Συστήματος Life Brine-Mining

## Slide 15: Περιοχή εγκατάστασης του Πιλοτικού Συστήματος - Το Πολωνικό πρόβλημα
Η Πολωνία είναι ο κύριος παραγωγός λιθάνθρακα στην ΕΕ
Tα ανθρακωρυχεία της χώρας παράγουν τεράστιες ποσότητες αλατούχων υγρών απορροών
Οι αλατούχες υγρές απορροές καταλήγουν άμεσα ή έμμεσα σε υδάτινα σώματα
Η οικολογική κατάσταση των ποταμών της Πολωνίας έχει χαρακτηριστεί ως μέτρια
Ο ποταμός Βίστουλας, που περιλαμβάνει το 55% γλυκού νερού της χώρας, υφίσταται υφαλμύρινση
Οι οικονομικές απώλειες από την υφαλμύρινση του Βίστουλα εκτιμώνται να είναι ίσες με: 150-200 εκ. $ το χρόνο

## Slide 16: Περιοχή εγκατάστασης του Πιλοτικού Συστήματος
Το πιλοτικό σύστημα εγκαταστάθηκε στην περιοχή του ορυχείου Ziemowit, στην πόλη Lędziny, στη Νότια Πολωνία
Το ορυχείο Ziemowit ανήκει στην εταιρεία PGG, τον μεγαλύτερο παραγωγό λιθάνθρακα στην ΕΕ
Η άλμη υψηλής αλατότητας που απορρέει από το ορυχείο, απορρίπτεται σε τεχνητές λίμνες για την καθίζηση αλάτων και στερεών
Παρά την καθίζηση των στερεών στις λίμνες, άλατα καταλήγουν στον ποταμό Βίστουλα
Το ανθρακωρυχείο Ziemowit, το οποίο ανήκει στην εταιρεία PGG

## Slide 17: Περιοχή εγκατάστασης του Πιλοτικού Συστήματος & Περιοχή – Στόχος του Έργου
The project’s target area: The Goławiecki Stream and the Small Vistula River
Τα 2 εθνικά σημεία παρακολούθησης της περιοχής
Οι τρεις τεχνητές λίμνες του ορυχείου Ziemowit. Σε κάθε λίμνη απορρίπτεται άλμη από διαφορετικό βάθος του ορυχείου
Πηγή του υδατορεύματος Golawiecki
Υδατόρευμα Golawiecki
Εκβολή του υδατορεύματος στον ποταμό Μικρός Βίστουλας

## Slide 18: Περιβαλλοντική κατάσταση της Περιοχής - Στόχου
Εθνική Έκθεση Παρακολούθησης (2019): Κακή κατάσταση νερού
Εργαστηριακές Αναλύσεις στο πλαίσιο του Έργου Brine-Mining: Υψηλό περιεχόμενο σε χλωρίδια, ιόντα νατρίου και θειϊκά ιόντα
Η αγωγιμότητα του υδατορεύματος Goławiecki πλησιάζει το επίπεδο του θαλασσινού νερού
Υψηλή σκληρότητα νερού στην πηγή του υδατορεύματος Goławiecki
Υψηλά επίπεδα των K+, Br-, Sr, Mn+2, B, HCO3-, τα οποία συσχετίζονται με διεργασίες εξόρυξης άνθρακα
Αποτελέσματα της απόρριψης άλμεων ανθρακωρυχείου στο Υδατόρευμα και στον Ποταμό Βίστουλα

## Slide 19: Πιλοτικό Σύστημα Life Brine-Mining

## Slide 20: Διάγραμμα Ροής
Διάγραμμα ροής του πιλοτικού συστήματος του Έργου

## Slide 21: Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες
Υπερδιήθηση (ultrafiltration): Απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών από την άλμη
Καθίζηση (precipitation): Καθίζηση αλάτων (Mg+2, Ca+2) με τη χρήση χημικών διαλυμάτων
Νανοδιήθηση (nanofiltration): Διαχωρισμός μονοσθενών ιόντων (Cl-, Na+, K+) από δισθενή ιόντα (SO4-2)
Ηλεκτροδιάλυση (electrodialysis): Συμπύκνωση χλωριούχου νατρίου (NaCl) στο υγρό της νανοδιήθησης από 9% σε 15%

## Slide 22: Εφαρμοζόμενες τεχνολογίες
Αντίστροφη ώσμωση (Reverse Osmosis): Από την αντίστροφη ώσμωση, θα ανακτηθεί καθαρό νερό, ενώ το συμπύκνωμα θα αναμιχθεί με την είσοδο της ηλεκτροδιάλυσης
Εξάτμιση (Evaporation): Ο εξατμιστήρας θα συμπυκνώσει το διάλυμα χλωριούχου νατρίου (NaCl) από το 15% στο 20%
Κρυσταλλοποίηση (Crystallization): Η τελευταία τεχνολογία στη διεργασία – Ανάκτηση χλωριούχου νατρίου (NaCl)

## Slide 23: Εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος
Εικόνα 1: Τοποθέτηση δεξαμενών IBC
Εικόνα 2: Εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν τα συστήματα της πιλοτικής μονάδας

## Slide 24: Εγκατάσταση του πιλοτικού συστήματος
Εικόνα 3: Τοποθέτηση του εξατμιστήρα
Εικόνα 4: Εξατμιστήρας

## Slide 25: Επισκέψεις εκπροσώπων ενδιαφερόμενων εταιρειών
Εικόνα 5: Επίσκεψη εκπροσώπων της εταιρείας Photonwater στην εγκατάσταση του Έργου

## Slide 26: Εικόνες από επισκέψεις εκπροσώπων ενδιαφερόμενων εταιρειών
Εικόνα 6: Επίσκεψη εκπροσώπων της εταιρείας Tauron στην εγκατάσταση του Έργου

## Slide 27: Αναμενόμενα Αποτελέσματα

## Slide 28: Αναμενόμενα αποτελέσματα
1. Αποφυγή απόρριψης άλμεων
Κάθε χρόνο, αποτρέπεται η απόρριψη 7,000 m3 άλμεων σε επιφανειακά υδάτινα σώματα
3. Παραγωγή αλάτων
Κάθε χρόνο θα παραχθούν 432 τόνοι αλάτων
2. Ανάκτηση καθαρού νερού
Ανάκτηση 5,782 τόνων καθαρού νερού το χρόνο

## Slide 29: Αναμενόμενα αποτελέσματα
4. Καθαρότητα αλάτων
Mg(OH)2: 91% καθαρότητα
CaCO3: 98% καθαρότητα
CaSO4: 91% καθαρότητα
NaCl: 98% καθαρότητα
5. Εκπομπές CO2
Μείωση εκπομπών CO2 κατά 407

## Slide 30: Κλείσιμο κύκλων νερού και αλάτων
LIFE Brine-Mining: Από την άλμη ανθρακωρυχείου στην παραγωγή εμπορεύσιμων αλάτων και καθαρού νερού

## Slide 31: Γενικά συμπεράσματα
Ο συνδυασμός των τεχνολογιών του Έργου έχει ως αποτέλεσμα σχεδόν Μηδενική Απόρριψη Άλμης στο περιβάλλον
Ανάκτηση υψηλής ποιότητας νερού: 90% (κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία, στις καλλιέργειες και για δημοτικούς σκοπούς)
Ανάκτηση Μαγνησίου: το μαγνήσιο συγκαταλέγεται στις κρίσιμες πρώτες ύλες
Ανάκτηση των αλάτων: NaCl, CaCO3 and CaSO4 με καθαρότητα >90%
Mηδενική απόρριψη Άλμης στο περιβάλλον!

## Slide 32: Ευχαριστώ για την προσοχή σας!